## Slide 1: Moderni eksperimenti
Prikazivanje podataka u realnom vremenu koristeći Arduino i Python

## Slide 2: Arduino
example Basic\Blink.ino
potenciometar
Serial.begin(9600);
int sensorValue = analogRead(A0);
Serial.println(sensorValue);

## Slide 3: PyQt Graph
Array brojeva prikazati na grafu
import sys
from PyQt5 import QtGui
import pyqtgraph as pg
x = [0, 1, 2, 4, 3, 5, 1, 2]
pg.plot(x)
app = QtGui.QApplication(sys.argv)
status = app.exec_()
sys.exit(status)

## Slide 4: PyQt Graph
Crtanje pravca
Definiranje boje
import sys
from PyQt5 import QtGui
import pyqtgraph as pg
import numpy as np
x=np.linspace(1,100,300)
y=5*x
pg.plot(x,y,pen=(0,255,0))
app = QtGui.QApplication(sys.argv)
status = app.exec_()
sys.exit(status)

## Slide 5: PyQtGraph
Generiranje random brojeva
  random.normal
  random.random_integers
import numpy as np
x = np.random.normal(size=200)
x = np.random.random_integers(1,30,size=200)
pg.plot(x,pen=(0,255,0))
ZADATAK: 2 random niza x i y
  žute boje, plot(y,x)

## Slide 6: PyQtGraph
Vizualni detalji
x=np.random.random_integers(1,30,size=200)
y=np.random.random_integers(10,70,size=200)
# nema linije, ali ima tocke oznacene sa x
pg.plot(x,y, pen=None, symbol="x")
# kruzici, symbolBrush- unutarnja boja kruzica, symbolPen - vanjski obrub
pg.plot(x,y, pen=(0,0,255), symbol="o", symbolBrush=(255,0,0), symbolPen=(255,255,0), symbolSize=5)

## Slide 7: PyQtGraph
Više grafova u jednom prozoru
win = pg.GraphicsWindow(title="Plotting examples")
win.resize(1000,600)
x = np.random.normal(size=1000)
y = np.random.normal(size=1000)
p1 = win.addPlot(title="X plot")
p1.plot(x)
win.nextRow()
p2 = win.addPlot(title="Y plot")
p2.plot(y)

## Slide 8: PyQtGraph
Dodatno
  dodavanje oznaka osi
  dodavanje legende
  dodavanje grida
p1.setLabel( 'bottom', text="t", units="s")
p1.setLabel( 'left', text="x", units="m")
p1.showGrid(x=True, y=True)
p3 = win.addPlot(title="Multiple curves - lines")
p3.addLegend(size=(30, 30), offset=(10, 10))
p3.plot(x, pen=(255,0,0), name="Slope 5" )
p3.plot(y, pen=(0,255,0), name="Slope 3" )

## Slide 10
x=np.linspace(1,100,300)
x = np.random.normal(size=200)
x = np.random.random_integers(1,30,size=200)
pg.plot(x,y,pen=(0,255,0))
pg.plot(x,y, pen=None, symbol="x")
pg.plot(x,y, pen=(0,0,255), symbol="o", symbolBrush=(255,0,0), symbolPen=(255,255,0), symbolSize=5)
win = pg.GraphicsWindow(title="Plotting examples")
win.resize(1000,600)
p1 = win.addPlot(title="X plot")
p1.plot(x)
win.nextRow()
p1.setLabel( 'bottom', text="t", units="s")
p4.addLegend(size=(0, 30), offset=(10, 10))
p1.showGrid(x=True, y=True)

## Slide 11: Serijska komunikacija
Čitanje sa serijskog porta
import serial
ser = serial.Serial("COM38", 115200)
print("connected to: " + ser.portstr)
# flush any junk left in the serial buffer
ser.reset_input_buffer()
while True:
data = ser.readline().decode().split('\r\n')
print(data[0])
ser.close()

## Slide 12: Serijska komunikacija
Spremanje podataka u niz
data_volt=[]
data_time=[]
data_scale=float(data[0])*5.0/1024
current_time=time.time()-start
data_volt.append(data_scale)
data_time.append(current_time)
Nacrtati graf (po isteku vremena)
Spremiti pod imenom „serial_read_plot.py”

## Slide 13: Real time crtanje grafa
otvoriti program „serial_read_plot.py”
  preseliti definiranje grafa na početak (ispred main)
  nakon čitanja podataka odmah ih appendati i plotati
data_volt.append(data_scale)
data_time.append(current_time)
p.clear()
p.plot(data_time, data_volt, pen=(0,0,255))
app.processEvents()
#plot_data=data_volt[-plot_data_nr:]
#plot_time=data_time[-plot_data_nr:]
#p.plot(plot_time, plot_data, pen=(0,0,255))

## Slide 14: Spremanje u CSV
Pisanje po redcima
import csv
mjerenja=[2,5,6,4,2,3]
vrijeme=[1,2,3,4,5,6]
filename = "csv_redci.csv"
# otvori csv file
with open(filename, 'w', newline='') as csv_file:
wr = csv.writer(csv_file)
# zapisi podatke u .csv
wr.writerow(vrijeme)
wr.writerow(mjerenja)
Pisanje po stupcima

## Slide 15: Čitanje iz CSV
Čitanje iz redaka
import csv
filename='csv_redci.csv'
podaci=[]
with open(filename, 'r') as csv_file:
wr = csv.reader(csv_file, delimiter=',')
for row in wr:
podaci.append(row)
# promjena liste stringova u listu floatova
vrijeme=list(map(float,podaci[0]))
mjerenja=list(map(float,podaci[1]))
Dodati crtanje grafa

## Slide 16: Moderni eksperimenti
Vlastita grafička sučelja (GUI) za eksperimente

## Slide 17: QT DESIGNER

## Slide 18: KOSTUR
import sys
from PyQt5 import QtGui, QtCore, uic, QtWidgets
class MainWindow(QtWidgets.QMainWindow):
def __init__(self, parent=None):
super(MainWindow, self).__init__()
#load gui from .ui file
uic.loadUi('button.ui', self)
if __name__ == '__main__':
app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
w = MainWindow()
w.show()
sys.exit(app.exec_())

## Slide 19: ZADATAK: Copy text
tekst=self.unos_teksta.toPlainText()

## Slide 20: ZADATAK: Kalkulator za ZBRAJANJE
num1=float(self.first_box.toPlainText())
num2=float(self.sec_box.toPlainText())
self.result_box.setText(str(num1+num2))

## Slide 21: ZADATAK: Kalkulator ZA +, -, *, /
operation=self.izbornik.currentText()
if operation=="+":
result=num1+num2
elif …

## Slide 22: SERIAL WRITE: SLIDER I LED
led_value=self.sld_led.sliderPosition()
print(led_value)
ser.write(bytes([led_value]))
if(Serial.available()>0){
ledValue=Serial.read();
analogWrite(ledPin,ledValue);
}
Arduino

## Slide 23: REAL TIME GRAF U GUIu

## Slide 24: REAL TIME GRAF U GUIu
1. DODATI: čitanje podataka sa serijskog porta
  Postavljanje serijskog porta
  Čitanje podataka
self.ser = serial.Serial("COM38", 115200) self.ser.reset_input_buffer()
data = self.ser.readline().decode().split('\r\n') data_scale = float(data[0]) * 5.0 / 1024

## Slide 25: REAL TIME GRAF U GUIu
2. DODATI: spremanje podataka u SCV
  dodati gumb za spremanje
  napisati funkciju za spremanje
def save_CSV(self):
self.filename = "measurements.csv"
self.length=len(self.data)
with open(self.filename, 'w', newline='') as self.csv_file:
wr = csv.writer(self.csv_file)
for i in range(self.length):
this_row=[self.data_time[i], self.data[i]]
wr.writerow(this_row)
self.btn_save.clicked.connect(self.save_CSV)

## Slide 26: REAL TIME GRAF U GUIu
3. DODATI: postavljanje Y osi grafa iz GUIa
self.Ymin=0.0
self.ln_ymin.textChanged.connect(self.Ymin_changed)
def Ymin_changed(self):
if self.ln_ymin.text()!='':
self.Ymin=float(self.ln_ymin.text())
self.p.setYRange(self.Ymin, self.Ymax)

## Slide 27: REAL TIME GRAF U GUIu
Gotov program: „gui_graph_final.py” i „gui_graph_final.ui”

## Slide 28: Hvala!
ISPUNITE ANKETU!